## Slide 1
منبع : فيزيك پزشكي عقابیان – چاپ چهارم
بخش چهارم: جذب افتراقی اشعه ایکس در بدن و عوامل موثر در آن
صفحه 125
موضوع:
اثر پرتوهای ایکس روی فیلم:
جذب افتراقی
کنتراست تشعشع صفحه 178
عوامل موثر در كنتراست تشعشع صفحه 180
اهداف:
اهميت موضوع وكاربرد محتواي درس:
اولويت تدريس:
منابع بيشترجهت پژوهش و امتحان: فيزيك پزشكي تکاور - فيزيك راديولوژي تشخيصي (كريستينسن) – فيزيك تشعشع و راديولوژي (نجم آبادي ) –
نحوه ارزيابي: كوييز- امتحان- حضور و غياب
رفع اشكالات درسي:
به نام خدا

## Slide 2
بخش چهارم: جذب افتراقی اشعه ایکس در بدن و عوامل موثر در آن
سه نوع پرتو مهم در تشکیل تصویر رادیولوژی صفحه 175
جذب افتراقی: تصویر پرتو ایکس از تفاوت ضرایب تضعیف بافتهایی مختلف بوجود میاید.
1- پرتوهایی که به طریق فتوالکتریک جذب می شوند
به فیلم نمیرسند (مثل استخوان؛ بافت ردیوپاک؛ ایجاد تصویر سفید)
2- پرتوهایی که بدون برخورد در بافت به فیلم منتقل می شوند
( مثل شش؛ بافت رادیولوسنت؛ ایجاد تصویر مشکی)
3- پرتوهایی که به طریق برخورد کمپتون پراکنده می شوند و اثر مخرب روی فیلم (مه الودگی) دارند.
در صد پرتوهایی که به فیلم می رسند: کمتر از 5% پرتوهای برخورد کرده به بیمار .
(تقریباً حاصل 1% پرتوهای ایکس ساطع شده از دستگاه)

## Slide 3
What does an X-ray image show?
An X-ray image, or Radiograph , shows differences in atomic and density between different parts of the object.
Different parts of the object absorb X-rays differently
depending upon compositions, thickness, density and
atomic number of the material.
In higher the atomic number of a material, the more X-rays it will absorb.
Example: Gold with its atomic number of 79 absorbs much more x-rays than aluminum (Z=13)

## Slide 4
تصویر پنهان

## Slide 5
وابستگی جذب افتراقی به انرژی صفحه : 176
تهیه یک کلیشه خوب:
1- انتخاب kVp مناسب: انرژی مناسب اشعه؛ جذب افتراقی را به حداکثر می رساند.
توجه kVp پایین تر : افزایش جذب افتراقی در نتیجه پراکندگی کمتر است
اما باعث افزایش دوز بیمار
2- عدد اتمی: کاربرد مواد کنتراست زا با عدد اتمی بالا، تعداد زیاد تری از پرتوهای ایکس به طریق فتوالکتریک جذب می شوند
تناسب (Z3): وابستگی جذب از طریق فتوالکتریک به توان سوم عدد اتمی ماده جاذب و ایجاد کنتراست خوب.
مثال نسبت جذب در استخوان با عدد اتمی (13.8 ) با عدد اتمی موثر بافت (7.4)
(13.8/7.4) 3 = 6.49
وابستگی جذب افتراقی به دانسیته ( چگالی ) صفحه 177
جذب نه تنها به Z بستگی دارد بلکه به دانسیته نیز وابسته است
( مثال دانسیته بیشتر در استخوان باعث تشدید جذب افتراقی می شود)
نتیجه : اگر دانسیته دو برابر شود( تعداد الکترونهای مورد برخورد دو برابر)
احتمال برخورد و جذب اشعه دو برابر

## Slide 6
کاربرد مواد حاجب برای جذب افتراقی صفحه 178
استفاده از مواد حاجب: به عنوان کمک درتهیه تصویر از اندام های داخلی بدن
دلیل : بالا بودن عدد اتمی و زیاد بودن دانسیته مواد حاجب در مقایسه با بافت نرم
مثال : باریم و مواد حاجب ید دار در مقایسه با بافت نرم
عدد اتمی مواد حاجب : باریم با عدد اتمی 56 و
مواد حاجب ید دار با عدد اتمی 53 در
مقایسه با بافت نرم با عدد اتمی 7.4
افزایش احتمال برخورد فتوالکتریک: برای این دو در مقایسه با
بافت نرم تقریبا 400 مرتبه میشود.
طریق استفاده از مواد کنتراست زا: این مواد پس از بلعیده شدن یا تزریق ، در بافت تجمع می کنند، باعث جذب پرتو می شوند، ایجاد تصویر به صورت روشن است ( فیلم رادیوگرافی )
مثال:
پر شدن ورید کاروتید داخلی با ماده حاجب ید دارد
پر کردن کولن با باریم

## Slide 7: Characteristic Radiation
Two kinds of Radiography methods
1 – Normal
2- using Opaque material
X Ray penetration in human tissues
Note: body cavities can be made visible by means of contrast media: iodine, barium
only iodine & barium in diagnostic radiology have characteristic radiation which can reach image receptor

## Slide 11
کنتراست تشعشع صفحه 178
کنتراست : تفاوت بین دو پرتو دهی و یا نور را نشان میدهد
و امکان تمایز و تشخیص دو بافت مجاور و حد فاصل آنها را ممکن می سازد.
نسبت شدت خروجی تشعشع I1 به ورودی IO Cr=Ln(I1/Io)
محاسبه کنتراست تشعشع در صورت وجود تومور:
مشخصات بافت : ضخامت X و ضریب جذب μ
و توموری روی بافت باشد : به ضخامت ΔX و ضریب جذب μ
کنتراست حاصل از بافت = Ioe (-µx) I1
کنتراست حاصل ازتومور
I2 = Io e [-µ (X+ΔX) ] → Cr = Ln (I2/I1) = - μ Δx
نتایج حاصل:
کنتراست منفی است : یعنی اضافه شدن بافت تومور، باعث کاهش تشعشع خروجی می شود.
(روی فیلم بصورت نقطه سفید ظاهر میشود)
بستگی کنتراست، به μ: ضریب جذب خطی مواد دارد.
کنتراست در این شرایط فقط بستگی به ضخامت تومور دارد، نه ضخامت بیمار

## Slide 12
محاسبه کنتراست تشعشع بعد از اضافه نمودن مواد کنتراست زا :
دو ضریب جذب متفاوت داریم : یکی بافت μ1 و دیگری ماده کنتراست زا μ2 : μ2 μ1 ≠
(مثال بعد از اضافه نمودن مواد کنتراست زا و یا در حالتی که جنس تومور متفاوت باشد)
مشخصات بافت : ضخامت X و ضریب جذب μ1
مشخصات تومور یا مواد کنتراست زا با ضریب جذب μ2
کنتراست حاصل
I1 = Ioe (-µ1X1)
I2= Ioe (-µ2 X2)
Cr = Ln (I2/I1) Cr = -|μ2- μ1 |. Δx
کاربرد فرمول : جهت محاسبه کنتراست بعد از اضافه نمودن مواد کنتراست زا

## Slide 13
عوامل موثر در كنتراست تشعشع صفحه 180
1- ضخامتX : هرچه اختلاف ضخامت دو بافت ايجاد كننده كنتراست بيشتر باشد، كنتراست بين آن دو بيشتر است.
2- ضريب جذب μ : ضريب جذب خطي استخوان بيشتر از بافت نرم است.
اين عامل باعث ايجاد كنتراست بين استخوان و بافت نرم مي شود
و کنتراست جزئيات داخل استخوان بزرگتر و بهتر از كنتراست جزئيات داخل بافت نرم است.
3- پراكندگي: ‌پراكندگي به صورت تشعشع يكنواخت بر سرتاسر فيلم اثر مي گذارد و كنتراست را كاهش مي دهد.
4- انرژي فوتون : ضريب جذب خطي با افزايش انرژي، كاهش مي يابد.
لذا كنتراست هر دو استخوان و بافت نرم، ‌با افزايش انرژي كاهش مي يابد (کاهش اثر فتوالکتریک)
عوامل ديگر: عوامل ديگر ی نيز در عدم وضوح تصوير راديوگرافي و در نتيجه كنتراست آن موثر هستند،‌ مانند فاكتورهاي هندسي، حركت بيمار، حركت تيوب، نوع فيلم و صفحه تشديد كننده

## Slide 14
مقدار تشعشع راديوگرافي و واحدهاي آن
شدت تشعشع I :( mA تعداد فوتونهاي اشعه ايكس)، عامل كمي جهت بيان مقدار اشعه بكار برده شده است و بستگي به جريان بين كاتد و آند لامپ اشعه دارد.
زمان تصويربرداري Sec : از آنجايي كه جريان به زمان نيز بستگي دارد، ‌با افزودن زمان تصويربرداري، شدت تشعشع نيز افزايش مي يابد.
اختلاف پتاسيل (kVp) لامپ : بالا بردن اختلاف پتاسيل باعث افزايش جريان لامپ در زمان و لذا باعث افزايش شدت اشعه (I) مي شود.
عوامل تعیین کننده شدت : (مثل mA، Sec و kVp) توسط پارامترهاي تكنيكي تصويربرداري تعيين مي شود.
اکسپوز:جهت اندازه گیری مقدار تشعشع میزان اکسپوژر اشعه مد نظر قرار می گیرد.
واحد: مقدار بار حاصل از تشعشع یونیزاسیون در واحد هوا بر حسب کولن بر کیلوگرم (C/kg) بیان می شود.
واحدهای دیگر رونتگن: مقدار اشعه که میتواند 2.58×10-4 کولن بار در یک کیلو گرم هوا ایجاد کند.

## Slide 15: X Ray penetration in human tissues
60 kV - 50 mAs
70 kV - 50 mAs
80 kV - 50 mAs

## Slide 16: X Ray penetration in human tissues
70 kV - 25 mAs
70 kV - 50 mAs
70 kV - 80 mAs

## Slide 18
جمع بندی
دانشجویان عزیز مطالب تکمیلی همراه با چند نمونه مسئله در زیر آورده شده است لطفا مطالعه فرمایید.
The End

## Slide 19
کدام عامل بر کنتراست جسم تأثیربیشتری دارد؟
الف) زمان اکسپوژر ب) نوع فیلم
ج) ولتاژ دوسر لامپ. د) مقدار اکسپوژر
  2- چند درصد از پرتوهای گاما از یک صفحه آلومینیم با ضخامت 2mm و ضریب جذب خطی 3Cm-1 عبور می کند؟
  3- اگر یک قطعه سربی به ضخامت 8 cm 99% ازیک دسته پرتو گاما را کاهش دهد لایه نیمه جذب (HVL و ضریب جذب خطی آن را حساب کنید.

## Slide 20
  2- چند درصد از پرتوهای گاما از یک صفحه آلومینیم با ضخامت 2mm و ضریب جذب خطی 3Cm-1 عبور می کند؟ جواب:
  I/I0 = I0 e-µX /I0→I/I0 e-µX = e-3 0.2 = 207e-0.6 = 54.8%
  3- اگر یک قطعه سربی به ضخامت 8Cm 99% ازیک دسته پرتو گاما را کاهش دهد لایه نیمه جذب (HVL و ضریب جذب خطی آن را حساب کنید.
  جواب قسمت الف:
  I/I0 = e-µX→ 0.01 = e-8µ→ n0.0 =-8µ→ - 4.6= - 8 µ→ µ= 0.58 Cm-1
  جواب قسمت ب:
  HVL= 0.693/µ= 0.693/0.58=1.2Cm